## Slide 1
C. 愛 .랑 멘토링
1주차
Arduino
동아리 :
C. 愛 .랑
기간 :
2021년도 2학기
담당자
C. 愛 .랑 코어
빅데이터전공 18학번 나영훈
친환경 녹지조성 사업계획서
2039
Arduino
C
愛
랑

## Slide 2
01
아두이노
☐ 아두이노란?
- 수업진행계획
- 아두이노 키트
- 부품 설명
☐ 아두이노 설치
Arduino
02
동작 원리
☐ 아두이노 동작 과정
- 동작 과정
- IDE
☐ 전류/전압/저항
how to use
03
LED
☐ 디지털 신호 출력
☐ 여러개의 LED 제어
☐ 아날로그 신호 출력
04
스위치
☐ 스위치를 통한 LED제어
☐ 시리얼통신
Switch
씨애랑 아두이노 멘토링 1주차 수업 목록
1주차
2021.09.16
01
Arduino
C
愛
랑

## Slide 3
01
Arduino
아두이노란?
아두이노 설치
04
02
친환경 녹지 조성 사업계획서

## Slide 4
임베디드 시스템
사전적 정의 : 내장된, 포함된
사물안에 들어가는 작은 컴퓨터
Step
01
Embeded
아두이노
오픈소스 기반의 마이크로 컴퓨터
  - 마이크로 컨트롤러를 사용한 보드
  멀티 플랫폼 (Window , Linux, MacOS) 지원
2. 전문지식 없이 시스템 구현 가능
Step
02
Arduino
Arduino
1.
Arduino
C
愛
랑

## Slide 5
수업계획서
2.
주차 | 날짜 | 특징 | 내용
1주차 | 9.13 ~ 9.19 |  | 아두이노 설치, 부품 설명, 강의 계획설명
 |  |  | 디지털 신호 출력 (LED), 여러 개의 LED 제어
 |  |  | 아날로그 신호 출력 (LED),
 |  |  | 시리얼 통신 / 스위치 버튼
2주차 | 9.20 ~ 9.26 | 추석 대면? 비대면? | 과제 : 여러개의 LED 제어하기
 |  |  | 과제2 : 시리얼 통신을 이용한 LED 제어
 |  |  | 과제3 : 버튼을 통한 LED 제어
3주차 | 9.27 ~ 10.3 |  | 조도센서, 온도센서 , PiezzoBuzzer
4주차 | 10.4 ~ 10.10 |  | 블루투스 통신
5주차 | 10.11 ~ 10.17 |  | 프로젝트 계획서 작성
6주차 | 10.18 ~ 10.24 | 중간고사 | 
7주차 | 10.25 ~ 10.31 |  | 아두이노 앱 인벤터 1 / 물품 준비 + 구매
8주차 | 11.1 ~ 11.7 |  | 아두이노 앱 인벤터 2
9주차 | 11.8 ~ 11.14 |  | 프로젝트
10주차 | 11.15 ~ 11.21 |  | 프로젝트
11주차 | 11.22 ~ 11.28 |  | 프로젝트
12주차 | 11.29 ~ 12.05 | 전시회 | 
13주차 | 12.06 ~ 12.12 | 이때쯤? | 
14주차 | 12.13 ~ 12. 19 | 기말고사 | 
Arduino
C
愛
랑

## Slide 6
오픈소스 수업계획서
2-2.
주차 | 날짜 | 특징 | 내용 | 오픈소스 HW 응용 수업계획서
1주차 | 9.13 ~ 9.19 |  | 아두이노 설치, 부품 설명, 강의 계획설명 | 오픈소스 하드웨어의 소개 - 실습환경 설정
 |  |  | 디지털 신호 출력 (LED), 여러 개의 LED 제어 | 아두이노 하드웨어 디자인과 프로그램(명령어) 구조를 이해한다.
 |  |  | 아날로그 신호 출력 (LED), | LED 동작의 이해
 |  |  | 시리얼 통신 / 스위치 버튼 | 
2주차 | 9.20 ~ 9.26 | 추석 대면? 비대면? | 과제 : 여러개의 LED 제어하기 | 삼색 LED/ 버튼 동작의 이해
 |  |  | 과제2 : 시리얼 통신을 이용한 LED 제어 | 
 |  |  | 과제3 : 버튼을 통한 LED 제어 | 
3주차 | 9.27 ~ 10.3 |  | 조도센서 , PiezzoBuzzer, 7 세그먼트 | 조도센서 사용하기
4주차 | 10.4 ~ 10.10 |  | 블루투스 통신, 서브모터, 초음파 센서 | 피에조 스피커 사용
5주차 | 10.11 ~ 10.17 |  | 프로젝트 계획서 작성 | -수업에서 활용되었던 센서와 액추에이터를 활용하여 다양한 기능 구현
6주차 | 10.18 ~ 10.24 | 중간고사 |  | 
7주차 | 10.25 ~ 10.31 |  | 아두이노 앱 인벤터 1 / 물품 준비 + 구매 | 초음파센서 사용 / 팀 프로젝트
8주차 | 11.1 ~ 11.7 |  | 아두이노 앱 인벤터 2 | 7 세그먼트 사용 / 팀 프로젝트 주제 선정
9주차 | 11.8 ~ 11.14 |  | 프로젝트 | 서브 모터 사용 / 팀 프로젝트 중간 보고서
10주차 | 11.15 ~ 11.21 |  | 프로젝트 | 압력센서, 자이로 센서 사용 / 팀 프로젝트 최종 보고서
11주차 | 11.22 ~ 11.28 |  | 프로젝트 | 블루투스 사용하기
12주차 | 11.29 ~ 12.05 | 전시회 |  | 각종 센서와 엑추레이터를 활용한 예제 수행하기
13주차 | 12.06 ~ 12.12 | 이때쯤? |  | 기말
14주차 | 12.13 ~ 12. 19 | 기말고사 |  | 시험
Arduino
C
愛
랑

## Slide 7
Arduino
C
愛
랑
Arduino Kit
3.
pin13 LED
RX/TX LED
IC영역

## Slide 8
Arduino
C
愛
랑
Arduino UNO R3
3-1.
pin13 LED
RX/TX LED
특징
  마이크로컨트롤러 : ATmega328
  동작 전원 : 5V(외부전원 입력 7-12V)
  디지털 I/O 핀 : 14개 (PWM 출력 핀 6개)
  아날로그 입력 핀 : 6개
  I/O 핀 허용전류 : 40mA
  플래시 메모리 : 32KB
  클록 주파수 : 16MHz

## Slide 9
Arduino
C
愛
랑
Arduino Running
4.
Sketch
소스코드
기계어
0101101
IC영역

## Slide 10
Arduino
C
愛
랑
전압, 전류, 저항
5.
전류(I)
  단위시간동안 공간상의 어떤 점을 지나가는 전하의 양
  단위 A(ampere)
전압(V)
  도체 내에 있는 두 점 사이의 전기적인 위치에너지 차
  전류는 전위가 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐름
  단위 V(v olt)
저항(R)
  전류의 흐름을 방해하는 성질
  과전류 방지
  단위 Ω(ohm)

## Slide 11
Arduino
C
愛
랑
Install Arduino
6.
IDE 다운로드 및 설치 (www.arduino.cc)
USB 연결

## Slide 12
Arduino
C
愛
랑
Arduino IDE
7.
Serial Monitor
Save
New
Verify
Upload Open
Verify / Compile
  작성한 프로그램 코드가 제대로 되었는지 확인
  이상이 없으면 컴파일이라는 과정을 통해 기계가 이해할 수 있는 언어로 변경
Upload
  기계가 이해할 수 있는 언어로 바뀐 코드를 아두이노 보드로 전송
New
  새로운 스케치 작업을 할 때 사용
Open
  기존에 작성된 스케치를 열 때 사용
Save
  지금 작성하고 있는 스케치(프로그램 코드) 저장
Serial Monitor
  시리얼로 보내고 받는 값을 확인할 때 사용

## Slide 13
(Light Emitting Diode)
Step
01
LED
Step
02
Serial 통신
Arduino
1.
Arduino
C
愛
랑
Arduino 실습
Step
03
Switch
디지털 입력
아날로그 입력
시리얼 통신을 통한 LED 제어
1개의 스위치를 통해 LED 제어
2개의 스위치를 통한 LED 제어

## Slide 14
LED (Light Emitting Diode)
  빛을 내는 반도체 소자
  반 영구적인 수명(기존 발광체에 비해 열 적게 발생)
  극성이 있음
    Anode : 긴 다리, VCC와 연결
    Cathode : 짧은 다리, GND와 연결
    VCC, 5V vdd, V+ 다 같은 용어
    + 전원을 연결하는 곳
  LED는 항상 저항과 함께 사용
    LED는 2~3V 사용
    Uno보드는 5V 사용
Arduino
C
愛
랑
LED (Light Emitting Diode)
1.

## Slide 15
Arduino
C
愛
랑
LED (Light Emitting Diode)
1.
void setup() {
// 13번 핀은 아두이노 보드 상의 LED와 연결되어 있음
pinMode(13, OUTPUT);
// pInMode 함수 : 모드를 정해줄 대상의 핀 번호 입력,
}
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH); // LED on delay(1000); // 1초 대기
digitalWrite(13, LOW); // LED off delay(1000); // 1초 대기
}

## Slide 16
Arduino
C
愛
랑
LED (Light Emitting Diode)
1.
int led = 13; // 13번 핀을 LED로 지정
void setup() {
// 13번 핀은 아두이노 보드 상의 LED와 연결되어 있음
pinMode(led, OUTPUT);
// pInMode 함수 : 모드를 정해줄 대상의 핀 번호 입력,
}
void loop() {
digitalWrite(led, HIGH); // LED on
delay(1000); // 1초 대기
digitalWrite(led, LOW); // LED off
delay(1000); // 1초 대기
}

## Slide 17
Structure
  setup() : 초기화 루틴, 초기 1회만 실행
  loop() : 반복 루틴, 무한루프, setup() 실행 후 무한반복
Functions
  pinMode (pin, mode) : 모드를 정해줄 pin번호 입력.
  digitalWrite (pin, value) : pin 번호에 value 값 출력
  delay(ms) : 시간 지연 (ex) delay(1000) 1초동안 지연
Variables
  HIGH, LOW, INPUT, OUTPUT
Arduino
C
愛
랑
Structure & Functions
1.

## Slide 18
int led1 = 13;
int led2 = 12;
int led3 = 11;
int led4 = 10;
int time = 70;
void setup() {
// 디지털 핀을 출력 모드로 초기화
// 13번 핀은 아두이노 보드 상의 LED와 연결되어 있음
pinMode(led1, OUTPUT);// 디지털 핀을 출력 모드로
pinMode(led3, OUTPUT);// 디지털 핀을 출력 모드로 초기화
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led4, OUTPUT);// 디지털 핀을 출력 모드로 초기화
// 13번 핀은 아두이노 보드 상의 LED와 연결되어 있음
}
Arduino
C
愛
랑
여러개의 LED 제어
1-2.
void loop() {
for(int i=10; i<=13; i++) {
digitalWrite(i, HIGH); // LED on
delay(time);
}
for(int i=10; i<=13; i++) {
digitalWrite(i, LOW) ;
delay(time);
}
delay(1000); // 1초 대기
}

## Slide 19
Arduino
C
愛
랑
여러개의 LED 제어
1-2.
Int I; | for문에 사용하기 위하여 i 를 정수형 변수로 선언
void setup() { for(i=8; i<12; i++){ pinMode(i, OUTPUT); } } | 8~11번 핀 디지털출력으로 지정
void loop() { | 
for(i=8; i<12; i++){ digitalWrite(i, HIGH); } delay(1000); | 8~11번 핀 HIGH출력 시간지연 1초
for(i=8; i<12; i++){ digitalWrite(i, LOW); } delay(1000); | 8~11번 핀 LOW출력 시간지연 1초
} | 

## Slide 20
Arduino
C
愛
랑
아날로그 신호 출력
2.
PWM 을이용한Fading
– 틸트(~)가 붙은 3,5,6,9,10,11번 핀
– LED밝기 조절 – 모터속도제어
• PWM(Pulse Width Modulation)
– 디지털신호로 아날로그신호를 표현하는 방식
– 펄스폭조절하여전압의세기표현
0V
5V
2.5 V
0V
1.25 V
3.75 V
5V

## Slide 21
Arduino
C
愛
랑
LED 부드럽게 끄고 부드럽게 키기
2-1.
int ledPin=9; int fade=0; | 
void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); } | 9번 핀 출력모드 지정(생략 가능)
void loop() { | 
for(fade=0; fade<=255;fade+=5){ analogWrite(ledPin, fade); delay(30); } | 9번 핀으로 analogWrite( )로 0에서 255까지 서서히 켜지는 PWM 신호 출력
for (fade=255; fade>=0; fade-=5) { analogWrite(ledPin, fade ); delay(30); } | 9번 핀으로 analogWrite( )로 255에서 0까지 서서히 줄어드는 PWM 신호 출력
} | 
analogWrite() 이용 – 0~255 사이의 8bit값을 PWM파형으로 출력

## Slide 22
Arduino
C
愛
랑
LED 부드럽게 끄고 부드럽게 키기
2-1.
pinMode(pin, state); | 디지털 핀에 대하여 입력모드와 출력 모드를 지정 -pin:핀번호(0~13) -state:출력은OUTPUT,입력은INPUT 설정
digitalWrite(pin, state); | 디지털출력으로 선언된 핀에 대하여 HIGH(1)와 LOW(0) 출력 -pin:디지털출력으로선언된핀번호 - state : HIGH 또는 1, LOW 또는 0
delay(milli-seconds); | 시간지연 함수 -milli-seconds : 숫자 값이 밀리초를 의미
analogWrite(pin, value); | 아날로그 출력핀을 통해 0~255사이 PWM 신호 출력 -pin:PWM핀번호 - value : 출력범위 0~255

## Slide 23
Arduino
C
愛
랑
Serial 통신
3.
두기기간의일대일통신
– 아두이노PC 또는 아두이노아두이노
– 아두이노 보드는 하나의 직렬포트 제공 • USB를 통해 디지털 핀 0번(RX), 1번(TX) 이용하여 통신
시리얼모니터를통해통신확인
Serial.begin() | 시리얼 통신을 위한 속도 설정
Serial.end() | 시리얼 통신 종료
Serial.available( ) | 시리얼포트에서 읽을 수 있는 바이트 수 가져옴
Serial.print() | 시리얼 포트를 통해 데이터 송신 (사람이 읽을 수 있는 아스키코드로 해석해서 전송)
Serial.println() | 개행문자와 함께 데이터 송신(문자출력 후 개행)
Serial.read() | 시리얼 포트를 통해 데이터 수신

## Slide 24
Arduino
C
愛
랑
Serial 통신 Basic
3.
void setup() {
Serial.begin(9600); // 9600은 속도를 나타냄 어떤 속도?
}
void loop() {
if (Serial.available()) {
Serial.println(Serial.read());
}
}

## Slide 25
Arduino
C
愛
랑
Serial 통신
3.
#define ledPin 3 | 
void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(ledPin, OUTPUT); } | 3번핀 디지털 출력으로 설정 9600baud으로 통신 준비
void loop() { | 
if( Serial.available() ) { char com_in = Serial.read(); if( com_in == 'R' ) { digitalWrite(ledPin, HIGH); } else { digitalWrite(ledPin, LOW); } Serial.println(com_in); } delay(100); } | 시리얼모니터에 입력이 있는 경우 수신버퍼에서 한 바이트 읽어 com_in에 저장 com_in이 ‘R’ 이면 LED ON ‘R’ 아니면 LED OFF

## Slide 26
Arduino
C
愛
랑
Serial 통신을 통한 LED 3개 제어
3.
#define LED_R 7 #define LED_G 5 #define LED_B 3 | 
void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(LED_R, OUTPUT); pinMode(LED_G, OUTPUT); } pinMode(LED_B,OUTPUT); | 3, 5, 7번핀 디지털 출력으로 설정 9600baud으로 통신 준비
void loop() { | 
if( Serial.available() ) { char com_in = Serial.read(); { case 'R': digitalWrite(LED_R, HIGH); break; switch(com_in) case 'G': digitalWrite(LED_G, HIGH); break; case 'B': digitalWrite(LED_B, HIGH); break; case ‘X': digitalWrite(LED_R, LOW); digitalWrite(LED_G, LOW); digitalWrite(LED_B, LOW); break; } } Serial.println(com_in); } delay(100); | 시리얼모니터에 입력이 있는 경우 수신버퍼에서 한 바이트 읽어 com_in에 저장 com_in이 ‘R’ 이면 빨강 LED ON com_in이 ‘G’ 이면 녹색 LED ON com_in이 ‘B’ 이면 파랑 LED ON com_in이 ‘X’ 이면 LED 모두 OFF

## Slide 27
Arduino
C
愛
랑
Switch
4.
void setup() {
pinMode(8, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int state = digitalRead(8);
Serial.println(state);
}
• 버튼OFF:0또는1
(불안정)
버튼ON:1

## Slide 28
Arduino
C
愛
랑
Switch_Floating 현상
4.
Pull Up |  | Pull Dn
0V | ON | 5V
Floating | OFF | Floating
전압값이 불안정하여 오작동이 일어나는 현상
– 1도 아니고 0도 아닌 애매한상태
• 해결방법 – MCU 내부저항
• 별도의저항연결불필요
– 풀업 저항
• VCC(5V) 쪽에 저항 연결
– 풀다운 저항 • GND쪽에저항연결

## Slide 29
#define LED10 10
#define SW1 3
#define SW2 4
void setup() { pinMode(LED10, OUTPUT);
pinMode(SW1, INPUT);
pinMode(SW2, INPUT);
}
void loop() { if( digitalRead(SW1) ) {
digitalWrite(LED10, HIGH);
}
if( digitalRead(SW2) ) {
digitalWrite(LED10, LOW);
}
}
Arduino
C
愛
랑
Switch 2개로 LED 조절하기
4.
• 버튼스위치2개와LED1개사용 – 버튼스위치에 별도의 저항 사용 X – 1번버튼스위치누르면LEDON – 2번 버튼 스위치 누르면 LED OFF

## Slide 30
Arduino
C
愛
랑
Switch 1개로 LED 조절하기
4.
#define LED 8 #define SW 10 void setup() { pinMode(LED, OUTPUT); pinMode(SW, INPUT); } void loop() { int sw_in = digitalRead(SW); if( sw_in ==1) digitalWrite(LED, HIGH); else digitalWrite(LED, LOW); } | //8번핀에LED연결 //10번핀에SW 연결 //8번핀출력모드로설정 // 10번 핀 입력모드로 설정 // 10번 핀에서 읽은 값을 변수 sw_in에 저장 // (SW가 눌렸다면) // sw_in의 값이 1이면, LED 켜기 // 1이 아니면, LED 끄기 // (SW가 눌리지 않았다면)

## Slide 31
C. 愛 .랑 멘토링
1주차
Arduino
동아리 :
C. 愛 .랑
기간 :
2021년도 2학기
담당자
C. 愛 .랑 코어
빅데이터전공 18학번 나영훈
친환경 녹지조성 사업계획서
2039
Arduino
C
愛
랑